| Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia |
| --- |
| L. p. | NAZWA | WYMAGANIA | ILOŚĆ | Oferta |
| CZĘŚĆ I |
| 1. | Biblioteka taśmowa Fujitsu Eternus LT40 lub równoważna przedstawić opis oferowanego urządzenia i nazwy |
|  | Typ napędu | LTO6, half height, SAS, kompatybilność zapisu i odczytu z LTO5 - wymagana ze względu na z posiadaną biblioteką | 1 |  |
|  | Ilość zainstalowanych napędów | 1 z możliwością rozszerzenia do 2 |  |  |
|  | Ilość gniazd | 12 z możliwością rozszerzenia do 24 |  |  |
|  | Interfejs | SAS |  |  |
|  | Łączna pojemność natywna | 30 – 60 TB |  |  |
|  | Wyposażenie | Czytnik kodów kreskowych, mail slot |  |  |
|  | Zarządzanie | panel operatora, przeglądarka przez interfejs sieciowy |  |  |
|  | Partycjonowanie | Możliwość konfiguracji dwóch bibliotek |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Elementy do zamontowania w szafie stelażowej, kabel SAS, od strony komputera wtyczka mini SAS SFF 8088 |  |  |
|  | Obsługiwane systemy | VMware, Windows Srv 2019 |  |  |
|  | Gwarancja | 3 lata |  |  |
| 2. | Drukarka laserowa mono LaserJet Pro M404dn |
|  | Technologia druku | Laserowa | 10 | Zgodna |
|  | Rodzaj druku | Monochromatyczny |  |  |
|  | Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |  |  |
|  | Format wydruku | A4 |  |  |
|  | Prędkość druku | 40 stron A4 na minutę |  |  |
|  | Obciążalność miesięczna | 80 000 stron A4 w miesiącu. |  |  |
|  | Pamięć RAM zainstalowana | 256 MB |  |  |
|  | Emulacje | PCL 6, PCL 5, Postscript 3, PDF, |  |  |
|  | Interfejsy | 1 port USB; Sieć Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps z portem RJ 45 |  |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Win 10 |  |  |
|  | Podajniki papieru | Podajnik 1: Uniwersalny 100 arkuszy; Podajnik 2: 250 arkuszy A4 |  |  |
|  | Odbiornik papieru | Na min. 150 arkuszy A4 |  |  |
|  | Technologia | Bęben zespolony z tonerem |  |  |
|  | Wydruk dwustronny | Automatyczny |  |  |
|  | Procesor (sz.taktowania) | 1 200 MHz |  |  |
|  | Sprawność elektryczna | Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver |  |  |
|  | Bezpieczeństwo | Możliwość zabezpieczenia hasłem modyfikacji ustawień |  |  |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |  |  |
| 3. | Drukarka HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn |
|  | Technologia druku | Laserowa | 2 | Zgodna |
|  | Rodzaj druku | Kolorowy |  |  |
|  | Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |  |  |
|  | Format wydruku | A4 |  |  |
|  | Prędkość druku | 32 stron A4 na minutę |  |  |
|  | Obciążalność miesięczna | 75 000 stron A4 w miesiącu. |  |  |
|  | Emulacje | PCL 6, Postscript 3, PDF, |  |  |
|  | Interfejsy | 1 port USB; Sieć Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps z portem RJ 45 |  |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Win 10 |  |  |
|  | Podajniki papieru | Podajnik 1: Uniwersalny 100 arkuszy; Podajnik 2: 500 arkuszy A4 |  |  |
|  | Odbiornik papieru | Na min. 250 arkuszy A4 |  |  |
|  | Wydruk dwustronny | Automatyczny |  |  |
|  | Procesor (sz.taktowania) | 800 MHz |  |  |
|  | Sprawność elektryczna | Certyfikat ENERGY STAR®; |  |  |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |  |  |
| 4. | Dysk SSD 860 EVO MZ-76E250B/EU |
|  |  | Dysk SSD 250GB 2,5”, interfejs SATA. Gwarancja 3 lata. | 35 | Zgodna |
| 5. | Notebook (wartości minimalne) – przedstawić opis oferowanego urządzenia i nazwy. |
|  | Zastosowanie | Praca: - na stanowisku - zdalna - w terenie | 10 |  |
|  | Procesor | Procesor osiągający wydajność CPU Mark min. 6200 punktów w teście Passmarka –Performance Test. Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami: http://www.passmark.com/download/pt_download.htm http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |  |
|  | Pamięć operacyjna | 12 GB DDR4-2400 MHz, możliwość rozbudowy do 32GB |  |  |
|  | Wyświetlacz | 1. Ekran FHD IPS o przekątnej 39,6 cm (15,6″), z powłoką antyrefleksyjną 2. Rozdzielczość nominalna 1920 × 1080 3. Jasność 250 nitów |  |  |
|  | Dysk twardy | 256 GB PCIe NVMe™ M.2 SSD |  |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, wsparcie DX 12 |  |  |
|  | Karta dźwiękowa | Zintegrowana, możliwość podłączenia zewnętrznych słuchawek |  |  |
|  | Kamera | Wbudowana, 710p HD |  |  |
|  | Komunikacja | Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 Zintegrowana bezprzewodowa karta sieciowa WI-FI Bluetooth |  |  |
|  | Porty | 2 USB 3.1; 1 USB typu C; 1 gniazdo RJ-45; 1 gniazdo combo słuchawki mikrofon; 1 HDMI; 1 mikro SD |  |  |
|  | Kolor obudowy | Ciemny |  |  |
|  | Energooszczędność | Energooszczędny, zawierający np. Certyfikat ENERGY STAR® lub równoważny |  |  |
|  | Bezpieczeństwo | Możliwość odtworzenia systemu Windows z dedykowanej partycji recovery za pomocą wbudowanych funkcjonalności Uruchamianie notebooka chronione hasłem Aktualizacja BIOS przez sieć Możliwość ochrony hasłem wejścia do konfiguracji BIOS |  |  |
|  | Czas pracy z baterii | 10 godzin |  |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Professional 64bit |  |  |
|  | Oprogramowanie biurowe | Pakiet Microsoft Office 2019 Home & Business PL. |  |  |
|  | Akcesoria dodatkowe | Torba na laptop z paskiem na ramię |  |  |
|  | Gwarancja | 3 lata |  |  |
| 6. | Przełącznik sieciowy zarządzalny NETGEAR 4300-28G |
|  | Obudowa | Wysokość 1U, do montażu w szafie stelażowej | 1 | Zgodna |
|  | Interfejsy sieciowe 1GB | 24x GE RJ45, |  |  |
|  | Interfejsy sieciowe 10GB | 2x SFP+, 2x RJ45 |  |  |
|  | Szybkość przełączania | 128Gps |  |  |
|  | Ilość VLAN | 4000 |  |  |
|  | Tablica MAC | 16KB |  |  |
|  | Obsługiwane routingi | Statyczny, RIP, OSPF |  |  |
|  | Bezpieczeństwo | Obsługa ACL IPv4/IPv6, DOT 1x |  |  |
|  | Zarządzanie | Interfejs graficzny dostępny przez przeglądarkę www |  |  |
|  | Gwarancja | Dożywotnia |  |  |
| 7. | UPS BACK BX700UI |
|  | Przeznaczenie | Ochrona komputerów przed niespodziewaną utratą danych z powodu braku zasilania | 10 | Zgodna |
|  | Typ UPS | Zarządzany |  |  |
|  | Typ portu komunikacyjnego | USB |  |  |
|  | Moc wyjściowa | 390 W /700 VA |  |  |
|  | Napięcie wyjściowe przy zasilaniu z akumulatora | 230 V |  |  |
|  | Czas przełączania | 4 ms |  |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego | Aproksymacja sinusoidy |  |  |
|  | Technologia przełączania | Line Interactive |  |  |
|  | Czas podtrzymania | 8 min. przy obciążeniu 200 W |  |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 140 - 300 V |  |  |
|  | Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego | 270 J |  |  |
|  | Złącza wyjściowe | 4x IEC-320 C13 |  |  |
|  | Alerty (Powiadomienia) | - alarm dźwiękowy - dioda sygnalizacyjna |  |  |
|  | Wyposażenie | Kabel USB, kabel zasilający |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Oprogramowanie pozwalające na automatyczne zamknięcie systemu Microsoft Windows 10 w przypadku zaniku zasilaniu (nie będące składnikiem wbudowanym systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze). Oprogramowanie powinno posiadać opcje maksymalizacji czasu podtrzymania przy pracy z akumulatora oraz powiadamiania użytkownika. |  |  |
|  | Gwarancja | 2 lata |  |  |
| CZĘŚĆ II |
|  | Abby FineReader 15 Standard | 2 | Zgodna |
|  | Canva PRO – subskrypcja na rok – Program, który sam w sobie jest bazą zdjęć, grafiki do różnych typów prezentacji, banerów itp. Będzie wykorzystywany przy przygotowaniu materiałów promocyjnych, prezentacji | 1 |  |
|  | Kaspersky Endpoint Security for Bussiness – licencja na 1 rok | 180 |  |
|  | Microsoft Windows Sewer Standard 2019, 16 core MOLP | 1 |  |
|  | Microsoft 365 Business Basic (posiada licencje na teams) -subskrypcja roczna – oprogramowanie pozwalające na korzystanie z rozszerzonej wersji programu Microsoft Teams. Dzięki niemu osoba, która będzie organizowała spotkania Urzędu z pracodawcami/bezrobotnymi , będzie mogła korzystać z większych możliwości tego programu. | 3 |  |
|  | Microsoft Windows 10 Pro PL Box 32/64bit USB P2 HAV-00126. Stary P/N: FQC-10173 System operacyjny powinien spełniać następujące wymagania: Licencje muszą być przeznaczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. | 1 |  |
|  | Licencja Content Filtering/Anti-Spam/Anti-Virus Bitdefender Signature/IDP License/SecuReporter Premium Lincense for ZyWALL 110. Licencja na 1 rok | 1 |  |
|  | Licencja FortiToken Mobile | 10 |  |
| CZĘŚĆ III |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne Olivetti d-copia 4023 MF lub Olivetti d-copia 4024 MF przedstawić opis oferowanego urządzenia i nazwy. |
|  | Technologia druku | Laserowa | 1 |  |
|  | Rodzaj druku | Monochromatyczny |  |  |
|  | Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |  |  |
|  | Format wydruku | A4 |  |  |
|  | Prędkość druku i kopiowania | 40 stron A4 na minutę |  |  |
|  | Pamięć RAM zainstalowana | 512 MB |  |  |
|  | Emulacje | PCL 6, PCL 5, Postscript 3, PDF |  |  |
|  | Kopiowanie: | Współczynnik zoom: 25 – 400%, krok co 1%, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, automatyczna zmiana kasety |  |  |
|  | Skanowanie: | - typ plików TIFF, PDF, PDF/A-1 , wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS -Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron -Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network) |  |  |
|  | Interfejsy | Sieć Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps z portem RJ 45 |  |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Win 10 |  |  |
|  | Podajniki papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy; Podajnik 2 (jednoprzebiegowy do skanowania/kopiowania): 50 arkuszy A4, Podajnik 3: 100 arkuszy A4 |  |  |
|  | Odbiornik papieru | Na min. 150 arkuszy A4 |  |  |
|  | Wydruk dwustronny | Automatyczny |  |  |
|  | Procesor (sz.taktowania) | 800 MHz |  |  |