# Załącznik nr 2

# KONFIGURACJA SPRZĘTU ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

1. Zestaw komputerowy  (CPV 30213300-8) o minimalnych parametrach jak poniżej, posiadający ISO 9001 producenta komputera, zgodność z Microsoft Windows XP i Windows 7, komputer musi znajdować się na Hardware Compatibility List (HCL) firmy Microsoft.

### Ilość 15szt.

| Dane techniczne |
| --- |
| Płyta główna | 1. Wbudowany kontroler dysków SATA3 2. Chipset rekomendowany przez producenta procesora 3. BIOS zawierający niezamazywalną nazwę oraz nr seryjny komputera, a także MAC adres karty sieciowej, z możliwością: - skonfigurowania hasła „Power On”, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - kontrola sekwencji bootującej; - start systemu z urządzenia USB 4. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 5. Obsługa konfiguracji RAID 0, 1, 5. |
| Procesor | Procesor klasy x86 umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście SysMark2007, Preview Rating wyniku minimum 252pkt, testowany przy rozdzielczości ekranu 1280x1024 pikseli z paletą minimum 32 bit. |
| RAM | Zainstalowane min. 4 GB DDR3 możliwość rozbudowy do 32GB |
| Dysk twardy | HDD - 250 GB SATA 3 |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 1000 Mbps Wake On LAN |
| Karta grafiki | Dwumonitorowa karta graficzna zgodna z DirectX 10.1 i OpenGL 3.0 zintegrowane porty: DisplayPort, D-Sub 15-Pin VGA |
| Monitor | Producenta komputera Typ technologii wyświetlania - aktywna matryca TFT Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna Wielkość wyświetlacza - przekątna 22 cale Jaskrawość wyświetlacza 250 nitów Czas odświeżania 5 ms Kontrast 1000:1 Kąt widzenia 160/160 Regulacja wysokości i nachylenia Częstotliwość pozioma: 24-83 kHz, Częstotliwość pionowa: 50–76 Hz Rozdzielczość wyświetlacza 1680x1050 Kolor zharmonizowany z kolorem jednostki centralnej |
| Mysz | Optyczna ze scrollem w kolorze zharmonizowanym z kolorem jednostki centralnej |
| Klawiatura | Klawiatura w standardzie QWERTY (104 klawisze) w kolorze zharmonizowanym z kolorem jednostki centralnej |
| Napęd optyczny | DVD z możliwością nagrywania |
| System operacyjny | Windows 7 Pro PL z możliwością instalacji Win XP Pro – sterowniki opublikowane przez producenta komputera. |
| Oprogramowanie | 1. MS Office 2010 PL 2. Oprogramowanie producenta komputera, pozwalające na zarządzenie komputerem z możliwością zdalnego: -monitorowanie stanu (CPU, RAM, HDD), -inwentaryzacji sprzętu, -zmianę ustawień BIOS’u, -przekierowania procesu ładowania systemu operacyjnego na wirtualny CD ROM, -logowanie operacji zdalnego zarządzania. |
| Obudowa | Mechanicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym otwarciem. Małogabarytowa (SFF) pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera. Opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Zasilacz o sprawności min. 90% |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

Wszystkie komputery muszą mieć wgrane najnowsze BIOS-y, FIRMWARE, poprawnie zainstalowane systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe z wszystkimi dostępnymi uaktualnieniami.

### 2. Serwer (CPV 48822000-6) o minimalnych parametrach jak poniżej, posiadający ISO 9001 producenta komputera

Ilość 1 szt.

| Dane techniczne |
| --- |
| Płyta główna | 1. Trwale oznaczona przez producenta komputera, 2. Obsługa min. 384 GB RAM 3 kanałowa, FB DDR3 o właściwościach: -advanced ECC -memory Scrubbing -chipkill -mirroring -hot-spare 3. Wbudowana konsola dostępu zdalnego ze złączem dostępowym Ethernet, 4. Porty 2xRS232, 5. Sloty 7x PCIe 2.0 |
| Procesory | Procesor sześciordzeniowy o wydajności nie mniejszej niż Intel E5645 (6C/12T, 2.40GHz.) |
| Kontroler HDD | RAID SAS 6Gbps 0/1/10/5/50/6/60 512MB, BBU |
| Dyski twarde | HD SAS 146GB 15K HOT PLUG 2,5” 6Gbps – 4szt. |
| RAM | 8GB DDR3 registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, właściwości: Advanced ECC Memory Scrubbing Chipkill |
| Karty sieciowe | 2xEthernet 1000 Base T |
| Karta do zarządzania | Ethernet, oddzielny port RJ45 |
| Zasilacze | hot plug 2 szt. |
| Szyny do szafy stelażowej | komplet |
| Prowadnica kabli serwera | komplet |
| Napęd | DVD-RW |
| Windows 7 Profesional 32 OLP | 2szt. |
| Oprogramowanie do aktualizacji BIOS i sterowników producenta serwera |
| Oprogramowanie do diagnostyki i konfiguracji producenta serwera |
| Zgodność z systemem VMware potwierdzona przez Wmware Compatibility Guide |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

Serwer musi mieć wgrany najnowszy BIOS, FIRMWARE, poprawnie zainstalowany system operacyjny ze wszystkimi dostępnymi uaktualnieniami.

3. Przełącznik zarządzalny  (CPV 32420000-5) o minimalnych parametrach

Ilość 3 szt.

| Dane techniczne |
| --- |
| Przepustowość | 9,5 Mpps |
| Szybkość przełączania | 12,8Gbps |
| Wielkość tablicy MAC | 8000 |
| Pamięć RAM | 64 MB |
| Pamięć Flash | 16 MB |
| Ilość portów miedzianych (RJ45) | 26 |
| Ilość portów SFP | 2 |
| Porty o szybkości 10/100 Mbps | 24 |
| Porty o szybkości 1000 Mbps | 4 |
| Ilość VLAN | 256 |
| Wsparcie dla IP v6 | TAK |
| Sposób stakowania | Przez dedykowany port o szybkości 4 Gbps |
| Ilość urządzeń w stosie | 6 |
| Zarządzanie przez: | Konsolę z interfejsem RS232, przeglądarkę WWW, SNMP, ssh |
| Spełniane standardy: | IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3x, IEEE 802.1W, IEEE 802.1s, DHCP, TFTP, TACACS+, RADIUS. |
| Dodatkowe właściwości: | port mirroring, Auto MDI/MDI-X, VLAN konfigurowany w oparciu o porty i MAC |
| Gwarancja | 24 miesiące |

UWAGA:

Nie dopuszcza się zmiany technologii oferowanego sprzętu na inną niż w specyfikacji.

Parametry minimalne należy rozumieć, jako najmniejszą dopuszczalną wartość charakterystyki w wyspecyfikowanej technologii.

Oferta musi zawierać nazwę producenta sprzętu, markę, typ, model, rodzaj i warunki gwarancji oraz wszystkie wyżej wymienione elementy konfiguracji sprzętu z nazwą i wersją oprogramowania.

Sporządziła: Krystyna Mikiewicz – Starszy inspektor powiatowy