|  | POWIATOWY URZĄD PRACY ul.Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

I. System Kolejkowy

  - Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa i montaż monitorów wraz z Playerami oraz automatów biletowych.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia tabliczek informacyjnych przeznaczonych do stawiania na biurku wykonanych z tworzyw sztucznych o rozmiarze min. 200 mm x 150 mm umożliwiających samodzielną zmianę prezentowanej treści przez wymianę wydrukowanej wkładki w ilości  50 sztuk.

- Dostawa oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu kolejkowego, umożliwiającego zarządzanie systemem kolejkowym, aplikacjami zainstalowanymi na playerach monitorów i treścią na nich wyświetlanych oraz ich zdalną konfigurację.

- Uruchomienie i konfiguracja systemu.

- Przygotowanie szablonów dla Zamawiającego do wyświetlania informacji systemu kolejkowego

i innych informacji multimedialnych dla Zamawiającego..

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zarządzania i obsługi wdrożonego systemu kolejkowego.

- Wsparcie techniczne oraz kreowanie treści multimedialnych na monitory przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru potwierdzającego uruchomienie działającego systemu kolejkowego.

2. Minimalne wymagania sprzętowe.

| L.p | Nazwa urządzenia | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automat biletowy wolnostojący z drukarką termiczną i ekranem dotykowym umiejscowione na parterze i II piętrze budynku Zamawiającego : - obudowa automatu bieltowego – powinna być stojąca, wykonana w uzgodnieniu z Zamawiającym w formie infokiosku z montażem do podłogi i zawierać logo Zamawiającego; - monitor dotykowy – min. 17’’umożliwiający programowanie min. 99 znaków oraz dodawania podkategorii; - drukarka termiczna z obsługą znaków w języku polskim wyposażona w funkcję automatycznego obcinania papieru, zamontowana w obudowie wandaloodpornej z możliwością otworzenia obudowy i wymiany rolek papieru.; - pobranie biletu odbywa się poprzez naciśnięcie wybranej kategorii na monitorze dotykowym, na którym będzie znajdował się opis grup; - automat biletowy powinien drukować na bilecie: numer klienta wraz z symbolem literowym danej kategorii, liczbę czekających osób, datę i godzinę wydania biletu, logo wraz z inną dowolną grafiką lub tekstem; - posiadać funkcjonalność wyświetlania komunikatu o kończącym się papierze | szt. | 2 |
| 2. | Wyświetlacz główny – monitor o przekątnej ekranu nie mniej niż 42” do wyświetlania informacji dotyczących systemu kolejkowego i innych informacji multimedialnych umiejscowiony nad automatem biletowym na parterze i II piętrze w budynku Zamawiającego. Panel - rozdzielczość - 1920*1080 (16:9) - jasność – min. 350cd/m2 - kontrast – min. 3000:1 - kąty widzenia (poziom/pion) min. 178/178 - czas reakcji matrycy (szary do szarego) 8ms Wyświetlacz - kontrast dynamiczny – min. 10000:1 - częstotliwość odświeżania (poziomo) 30KHz ~81kHz - częstotliwość odświeżania (pionowo) 56Hz ~85Hz - Maximum Pixel Frequency-148.5MHz Złącza - Wejścia – RGB Analog D-SUB, DVI-D, Display Port - Video CVBS, HDMI1,HDMI2, Component (D- sub 15pin) - Audio - Wyjścia RCA(L/R) Stereo mini Jack - RGB N/A - Video N/A - Audio Stereo mini Jack - Power Out 5V (for SBB) Zasilanie - zarządzanie - RJ45, RS232C(in/out) - typ – wbudowany | szt. | 2 |
| 3. | Monitory stanowiskowe o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 19” umiejscowione nad wskazanymi przez Zamawiającego pokojami na II piętrze w budynku Zamawiającego. format ekranu - 16:9 rozdzielczość - min. 1920 x 1080 jasność - min 250 cd/m2, Kąty widzenia (poziom/pion) - min.178/178 Czas reakcji max. 5 ms Liczba wyświetlanych kolorów - min.16,7 mln Rodzaje wyjść. VGA (D-sub) - 1 szt.HDMI - 1 szt. | szt. | 6 |
| 4. | Player – komputer wyświetlający - zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub wyższy; - komputer o parametrach nie gorszych niż: procesor minimum Intel Core I3, min. 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 30 GB, ethernet 10/100/1000, karta grafiki zintegrowana, porty min: RJ-45, 2 x USB 2.0 lub wyższy. | szt. | 8 |

- Szczegółowe wymagania systemu kolejkowego.

- Zaproponowany system kolejkowy musi posiadać możliwość integracji z istniejącym systemem Syriusz Std w celu wyświetlania na ekranach informacji o aktualnym stanie kolejki i aktualnych ofertach pracy z danych pochodzących z Syriusza w postaci plików XML.

- Aplikacja do obsługi interesantów powinna być instalowana na stacjach roboczych pracowników Urzędu.

- Aplikacja instalowana na komputerach zarządzających (stanowiskowych) systemem kolejkowym powinna posiadać możliwość podglądu online: ile osób pobrało bilet do danej kategorii, możliwość transferu danego numeru biletu do innej kategorii / podkategorii, możliwość przeniesienia wzywanego numeru do poczekalni, gdy nie odpowiada i wywołanie go z powrotem w dowolnym momencie obsługi interesantów.

- System powinien informować na ekranach głównym i stanowiskowych o wylogowaniu bądź zakończeniu pracy osoby, która obsługiwała daną kategorię/podkategorię z dodatkową informację w postaci tekstu wyświetlanego na monitorach głównych i stanowiskowych, kiedy nastąpi ponowne otwarcie obsługi danej kategorii/podkategorii.

- System kolejkowy musi posiadać komunikację audio z możliwością elastycznego zarządzania i wyboru opcji „sygnalizacji dźwiękowej” lub „wyczytywanie przywoływanego biletu w języku polskim”.

- System kolejkowy musi posiadać wbudowany moduł zegara i aktualnej daty pobieranej z serwera systemu kolejkowego,

- System kolejkowy musi posiadać wbudowany moduł aktualnej informacji pogodowej dla danego regionu na świecie pobieranej z serwerów pogodowych dostępnych w sieci Internet,

- System musi posiadać możliwość elastycznego zarządzania parametrami w trakcie jego funkcjonowania bez wyłączania systemu kolejkowego.

- Zamawiajacy powinien mieć możliwość dodawania kolejnych kategorii kolejek, podkategorii, nowych stanowisk obsługi (aplikacji stanowiskowych instalowanych na komputer PC) i użytkowników bez ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w sprzęt i licencje.

- System musi posiadać możliwość rozwijania w przyszłości o dodatkowe automaty biletowe, monitory główne i stanowiskowe.

- System powinien mieć możliwość podglądu statystyk działania całego systemu kolejkowego przy użyciu komputera klasy PC z przeglądarką internetową i dostępem do sieci LAN, w tym:

- ilości wykonywanych operacji w podziale na rodzaje, stanowiska obsługi oraz personel w określonym przedziale czasu;

- ilości wydawanych numerów w określonym przedziale czasu;

- liczby obsłużonych klientów przez poszczególnych pracowników;

- czasu oczekiwania na obsługę;

- czasu obsługi klientów;

- czasu realizacji poszczególnych typów operacji;

- drukowanie raportów statystycznych musi być dostępne zarówno w trybie ręcznym, na żądanie jak i automatycznym tzn. wybrane przez użytkownika raporty drukowane są automatycznie o żądanej godzinie np. na koniec dnia pracy.

- System musi mieć możliwość odtwarzania aktualnego stanu kolejki po czasowym zaniku napięcia w sieci zasilającej.

- System musi umożliwiać dowolny transfer klientów pomiędzy różnymi grupami bez konieczności ponownego pobierania biletu oraz możliwość przerwania na pewien czas obsługi danego klienta i obsługiwania w czasie tej przerwy innych klientów.

- System powinien posiadać możliwość zakładania /usuwania limitów przydzielonych do danej kategorii. Limity powinny uwzględniać ilość biletów na dany dzień i godzinę wyłączenia w danej kategorii. Aplikacja systemu kolejkowego powinna mieć możliwość przypisywania takich limitów do każdej kategorii i podkategorii niezależnie. Po wyczerpaniu ustalonego limitu na ekranie monitorów powinien pokazać się komunikat np. w formie kłódki informujący 
o zamknięciu danej kategorii, a na automacie biletowym dana kategoria/podkategoria powinna być niedostępna, (np. szare pole).

- System powinien umożliwiać wyświetlanie na ekranach głównych i stanowiskowych poza stanem kolejki dodatkowych treści multimedialnych na tej samej planszy takich jak: pliki multimedialne (klipy) w formatach AVI, WMV, MOV, SWF, MP4, MPG, RVMB, JPG, PNG, BMP, GIF,   FLV, pliki dźwiękowe MP3, WMA, WAV, prezentacje PowerPoint, dokumenty PDF,  Tabele programu Microsoft Excel z informacjami Zamawiającego, konfigurowalne paski animowanego tekstu pobieranego dynamicznie (tickery), tunerów telewizyjnych oraz kamer IP źródła obrazu.

4. Oprogramowanie zarządzające powinno:

- działać w środowisku Windows jako aplikacja i uruchamiać się z koniecznością logowania do systemu. Dostęp administratora i użytkowników powinien odbywać się przez system operacyjny min Windows XP.

- administrator systemu powinien mieć możliwość zdalnego podglądu wszystkich podłączonych do systemu ekranów (playerów) i obserwacji, co jest na danym ekranie aktualnie wyświetlane, możliwość wprowadzania zmian ustawień dla każdego playera niezależnie, możliwość zaprogramowania harmonogramu wyświetlania kilku projektów na dany dzień dla każdego playera niezależnie.

- posiadać wbudowany moduł schedulera - ustawiania harmonogramów wyświetlania poszczególnych projektów, które będą tworzone przez administratora systemu,

- posiadać wbudowany moduł skryptowy do rozwijania systemu przez użytkownika i możliwości tworzenia własnych modułów przy użyciu języka programowania HTML5 i JavaScripts,

- wbudowany moduł umożliwiający komunikację z dowolnym systemem Digital Signage dostępnym na rynku w celu wyświetlania pozostałych informacji multimedialnych Urzędu na jednym ekranie.

- musi dawać możliwość diagnozowania i dokonywania zmian w konfiguracji ustawień systemu w trybie on-line bez koniecznosci zatrzymywania systemu kolejkowego. Usługa zdalnego dostępu powinna posiadać funkcje uniemożliwiające dokonywania zmian przez osoby nieupoważnione.

II. System informacji multimedialnej

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa i montaż monitorów wielkoformatowych wraz z komputerami sterującymi (playerami) 
do wyświetlania treści multimedialnych,

- Dostawa i wdrożenie oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu informacji multimedialnej, umożliwiającego:

  - wyświetlanie informacji multimedialnych na wszystkich monitorach,

  - zarządzanie systemem,

  - zarządzanie playerami i monitorami,

  - wyświetlania ofert pracy z systemu EURES i  Syriusz Std,

  - automatyczne przenoszenie ofert pracy z systemu SYRIUSZ Std na stronę WWW Zamawiającego.

- Przygotowanie aplikacji do wyświetlania i zarządzania treścią Ofert Pracy według wskazań Zamawiającego.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zarządzania i obsługi wdrożonego systemu.

- Wsparcie techniczne oraz kreowanie treści multimedialnych na monitory przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru potwierdzającego uruchomienie działającego systemu informacji multimedialnej.

- W razie potrzeby Zamawiający udostępni maszynę wirtualną (serwer) do instalacji niezbędnego oprogramowania sterującego.

- Minimalne wymagania sprzętowe.

| L.p. | Nazwa urządzenia | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyświetlacz główny – monitor o przekątnej ekranu nie mniej niż 42” do wyświetlania treści multimedialnych Panel - rozdzielczość - 1920*1080, format (16:9) - jasność – min. 350cd/m2 - kontrast – min. 1300:1 - kąty widzenia (poziom/pion) min. 178/178 - czas reakcji matrycy (szary do szarego) 8ms - ilość wyświetlanych kolorów – 8 bit-16.7M Złącza - Wejścia – RGB Analog D-SUB, DVI-D, Display Port - Video CVBS, HDMI1,HDMI2, Component (D- sub 15pin) - Audio - Wyjścia RCA(L/R) Stereo mini Jack - RGB N/A - Video N/A - Audio Stereo mini Jack - Power Out 5V (for SBB) Zasilanie - zarządzanie - RJ45, RS232C(in/out) - typ – wbudowany - pobór mocy AC100~240V~ (+/-10%), 50/60 Hz - włączony - maks. 160W - czuwanie - mniej niż 2 W - wyłączony - mniej niż 1 W | szt. | 6 |
| 2. | Wyświetlacz główny – monitor o przekątnej ekranu nie mniej niż 40” do wyświetlania informacji multimedialnych umiejscowionych nad automatem biletowym na parterze i II piętrze w budynku Zamawiającego. Panel - rodzaj matrycy S-PVA( B-DID) - rozdzielczość - 1920*1080 (16:9) - jasność – min. 350cd/m2 - kontrast – min. 3000:1 - kąty widzenia (poziom/pion) min. 178/178 - czas reakcji matrycy (szary do szarego) 8ms - ilość wyświetlanych kolorów – 8 bit-16.7M Wyświetlacz - kontrast dynamiczny – min. 10000:1 - częstotliwość odświeżania (poziomo) 30KHz ~81kHz - częstotliwość odświeżania (pionowo) 56Hz ~85Hz - Maximum Pixel Frequency-148.5MHz Złącza - Wejścia – RGB Analog D-SUB, DVI-D, Display Port - Video CVBS, HDMI1,HDMI2, Component (D- sub 15pin) - Audio - Wyjścia RCA(L/R) Stereo mini Jack - RGB N/A - Video N/A - Audio Stereo mini Jack - Power Out 5V (for SBB) Zasilanie - zarządzanie - RJ45 , RS232C(in/out) - typ – wbudowany - pobór mocy AC100~240V~ (+/-10%), 50/60 Hz - włączony - maks. 160W - czuwanie - mniej niż 2 W - wyłączony - mniej niż 1 W | szt. | 4 |
| 4. | Player – komputer wyświetlający - zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub wyższy; - komputer o parametrach nie gorszych niż: procesor minimum Intel Core I3, min. 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 30 GB, ethernet 10/100/1000, karta grafiki zintegrowana, porty min: RJ-45, 2 x USB 2.0 lub wyższy | szt. | 10 |

- Szczegółowe wymagania systemu informacji multimedialnej

- System musi pracować w oparciu o sieć z protokołem IP.

- System musi wyświetlać informacje na podstawie konfigurowalnego harmonogramu lub na żądanie.

- System musi obsługiwać następujące typy danych:

  - pliki multimedialne w formatach AVI, WMV, MOV, MKV, SWF, MP4, MPG, RVMB, JPG, PNG, BMP, GIF,  FLV,

  - pliki dźwiękowe MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC,

  - prezentacje PowerPoint,

  - dokumenty PDF,

  - konfigurowalne paski animowanego tekstu pobieranego dynamicznie (tickery),

  - fragmenty stron internetowych,

  - sygnał z tunerów telewizyjnych oraz kamer IP,

- System musi posiadać możliwość elastycznego zarządzania parametrami w trakcie jego funkcjonowania bez wyłączania systemu informacji multimedialnej.

- System powinien posiadać efekty przejść pomiędzy klipami multimedialnymi (brak przerw pomiędzy klipami, zwijanie, spirale itd.), nieproporcjonalne wyświetlanie klipów multimedialnych z możliwością automatycznego usuwania kaszet.

- System powinien posiadać wbudowany język skryptowy pozwalający dowolnie oprogramować zdarzenia oraz integrować urządzenia elektroniczne.

- W aplikacji zarządzającej administrator systemu powinien mieć:

  - możliwość zdalnego podglądu wszystkich podłączonych do systemu ekranów (playerów) i obserwacji, co jest na danym ekranie aktualnie wyświetlane,

  - możliwość wprowadzania zmian ustawień dla każdego playera niezależnie, możliwość zaprogramowania harmonogramu wyświetlania kilku projektów na dany dzień dla każdego playera niezależnie.

  - system powinien umożliwiać centralne i zdalne zarządzanie rozdzielczościami ekranów, obszarów a także przypisywanie play list do ekranów oraz dowolnej ilości obszarów, na jakie zostaną podzielone

- Dodatkowe cechy systemu:

  - wbudowany moduł zegara i aktualnej daty pobieranej z serwera systemu multimedialnego,

  - wbudowany moduł aktualnej informacji pogodowej dla danego regionu na świecie pobieranej z serwerów pogodowych dostępnych w sieci Internet,

  - wbudowane moduły do tworzenia treści multimedialnych: pokaz slajdów i plików graficznych z określeniem czasu ich wyświetlania, w jakości nie mniejszej niż 720p,

  - możliwość podłączenia zewnętrznej kamery IP,

  - wbudowany moduł schedulera - ustawiania harmonogramów wyświetlania poszczególnych projektów, które będą tworzone przez administratora systemu,

  - wbudowany moduł skryptowy do rozwijania systemu przez użytkownika i możliwości tworzenia własnych modułów przy użyciu języka programowania HTML5 i JavaScripts,

  - szablony powinny zachować swoje dane lokalnie, a w razie braku dostępu do zdalnych danych mogą wyświetlać ostatnio pobrane informacje.

4. Cechy aplikacji do pobierania ofert pracy z Systemu EURES i Syriusz Std

  - aplikacja ofert pracy powinna automatycznie pobierać dane z Syriusza ( pliki XML) i wyświetlać je na monitorach

  - automatycznie przenosić na stronę WWW Zamawiającego i umożliwiać edycję każdej oferty poprzez panel administratora dostępny przez stronę www w postaci aplikacji CMS,

  - poza automatycznym pobieraniem ofert Pracy z Syriusza administrator systemu powinien posiadać możliwość ręcznego modyfikowania, usuwania i dodawania ofert Pracy,

  - projekt szaty graficznej dla ofert pracy to 3 oferty na jednej stronie. Na dole ekranu powinien znajdować się edytowalny poprzez CMS pasek z informacjami wprowadzanymi z panelu administratora w celu wprowadzania wiadomości przez użytkowników aplikacji, zegar z datą, ilość stron z ofertami pracy, czas określający długość wyświetlania ofert Pracy na ekranie (możliwość zmiany długości wyświetlania czasy w panelu CMS),

  - aplikacja ofert EURES powinna wyświetlać 8 ofert na jednej stronie i umożliwiać edycji każdej z nich poprzez panel administratora dostępny przez stronę www w postaci aplikacji CMS,

  - wprowadzanie informacji i ich zmiana powinna odbywać się poprzez przeglądarkę www z dowolnego komputera z dostępem do sieci Internetowej,

  - dostęp do aplikacji ofert pracy i ofert EURES powinien być zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem w postaci loginu i hasła generowanego przez administratora systemu,

  - opracowanie aplikacji z szablonem graficznym powinno być skalowalne i dać się wyświetlić w rozdzielczości min. 640x480 – max. 1920x1080,

  - całość aplikacji powinna działać na serwerach Urzędu,

- Szczegółowy zakres wdrożenia

- Przygotowanie szablonów do wyświetlania komunikatów przez użytkowników wraz z możliwością wstawienia zdjęcia (w przypadku utraty ważności komunikat ma automatycznie sam wygasnąć),

- Przygotowanie szablonów zawierających informacje oraz półprzezroczyste ikony pogodowe dla danej lokalizacji parametryzowane z pozycji systemu (automatycznie pobierające informacje pogodowe) ,

- Przygotowanie szablonów z informacjami zawierającymi spis wydarzeń,

- Przygotowanie szablonów z informacjami pochodzącymi z RSS z możliwością wyświetlania grafiki (automatycznie pobieranej) z kanału RSS.

- Dostarczone szablony powinny posiadać możliwość edycji treści/danych z poziomu panelu WWW.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi i zarządzania Systemem, w tym:

    - przygotowywania szablonów,

    - konfiguracji harmonogramów,

    - przygotowywania treści multimedialnych,

    - konfiguracji playerów.

Sporządziła: Anna Naumowicz