|  | POWIATOWY URZĄD PRACY ul.Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Metalowe regały archiwalne przesuwne

| L.p. | Rodzaj mebla | Wys./ szer./głęb. (mm.) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regał stacjonarny, jednostronny | 1980 x 3900 x 400 | 2 |
| 2. | Regał dwustronny, przesuwny | 1980 x 3900 x 720 | 7 |
| Regały zostaną ustawione w pomieszczeniu o wymiarach: 11280 x 5760mm., wysokość 3150mm. Regały mają być wykonane ze stali jakościowej, walcowanej i tłoczonej na zimno. Elementy stalowe regałów powinny być fosforowane i malowane proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7035 ( jasny popiel), odporna na ścieranie i zadrapania, nieszkodliwą dla zdrowia i obojętna dla środowiska. Wszystkie elementy regałów tj. (podstawy jezdne, profile ścian bocznych, maja być pozbawione jakichkolwiek ostrych kantów i krawędzi - Winny być bezpieczne. Regały mają przetaczać się po szynach leżących na podłożu. Szyny mają być mocowane na stałe. Półki wykonane z blachy zimnowalcowanej o gr.0,8-1 mm posiadać będą blachę giętą na krawędziach dla uzyskania większej sztywności, od przodu regału gięta dwukrotnie, z boku jednokrotnie Przegroda między półkami wykonana z blachy o gr. 0,8-1mm pełni też funkcję usztywnienia regału. Podstawy jezdne muszą być wykonane z odpowiednio wygiętej blachy stalowej. Przesuwanie regałów za pomocą trójramiennego pokrętła Wysokość regałów 1980 (mm). Regał wyposażony w 6 półek. Udźwig regału –3000 kg. Minimalny okres gwarancji 3 lata. Bezpieczeństwo Konstrukcja regałów archiwalnych jezdnych dwustronnych i sposób ich działania ma zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikowi systemu i pracownikom obsługi. Miedzy regałami powinny znajdować się odboje, uniemożliwiające , po całkowitym zsunięciu regałów, zmiażdżenie dłoni. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów mają być pozbawione ostrych krawędzi. Płaszczyzna ramy i płaszczyzna toru mają gwarantować konstrukcyjnie zabezpieczenia przed wywróceniem się regałów w czasie jazdy. |