# Załącznik nr 1 do SIWZ

# KONFIGURACJA SPRZĘTU ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

1. Zestaw komputerowy  o minimalnych parametrach jak poniżej, posiadający ISO 9001 producenta komputera, zgodność z Microsoft Windows 7, komputer musi znajdować się na Hardware Compatibility List (HCL) firmy Microsoft. – Ilość 35szt.

| Dane techniczne |
| --- |
| Płyta główna | 1. Wbudowany kontroler dysków SATA3 2. Chipset rekomendowany przez producenta procesora 3. BIOS zawierający niezamazywalną nazwę oraz nr seryjny komputera, a także MAC adres karty sieciowej, z możliwością: - skonfigurowania hasła „Power On”, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - kontrola sekwencji bootującej; - start systemu z urządzenia USB 4. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module; |
| Procesor | Procesor czterordzeniowy o wydajności nie mniejszej niż Intel i5-3470 |
| RAM | Zainstalowane min. 4 GB DDR3 możliwość rozbudowy do 32GB |
| Dysk twardy | HDD - 250 GB SATA 3 |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 1000 Mbps Wake On LAN |
| Karta grafiki | Dwumonitorowa karta graficzna zgodna z DirectX 11 i OpenGL 3.3 zintegrowane porty: DisplayPort, D-Sub 15-Pin VGA |
| Monitor | Typ technologii wyświetlania - aktywna matryca TFT Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna Wielkość wyświetlacza - przekątna min. 21 cale Jaskrawość wyświetlacza 250 nitów Czas odświeżania 5 ms Kontrast 1000:1 Kąt widzenia 160/160 Regulacja wysokości i nachylenia Częstotliwość pozioma: 24-83 kHz, Częstotliwość pionowa: 50–76 Hz Rozdzielczość wyświetlacza 1680x1050 Kolor zharmonizowany z kolorem jednostki centralnej |
| Mysz | Optyczna ze scrollem w kolorze zharmonizowanym z kolorem jednostki centralnej |
| Klawiatura | Klawiatura w standardzie QWERTY (104 klawisze) w kolorze zharmonizowanym z kolorem jednostki centralnej |
| Napęd optyczny | DVD |
| System operacyjny | Windows 7 Pro PL |
| Oprogramowanie | 1. MS Office 2010 PL 2. Oprogramowanie producenta komputera, pozwalające na zarządzenie komputerem z możliwością zdalnego: -monitorowanie stanu (CPU, RAM, HDD), -inwentaryzacji sprzętu, -aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u, -przekierowania procesu ładowania systemu operacyjnego na wirtualny CD ROM, -logowanie operacji zdalnego zarządzania. |
| Obudowa | Mechanicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym otwarciem. Małogabarytowa (SFF) pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera. Opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Zasilacz o sprawności min. 90% |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

Wszystkie komputery muszą mieć wgrane najnowsze BIOS-y, FIRMWARE, poprawnie zainstalowane systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe z wszystkimi dostępnymi uaktualnieniami.

2. Drukarka laserowa kolorowa o minimalnych parametrach – Ilość 1 szt.

Dane techniczne

format wydruku - A4; prędkość drukowania (A4, w kolorze): 30 str./min.; rozdzielczość (w kolorze, tryb best): 1200 x 600 dpi; normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): 75000 stron; zainstalowana pamięć 384MB; druk dwustronny automatyczny; liczba podajników papieru: 2; pojemność podajników: 350 arkuszy; zainstalowana pamięć: 256MB; interfejsy USB 2.0, Fast Ethernet (serwer druku); obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft® Windows® XP Professional, Windows 7, Gwarancja: min 12 miesięcy

3. Drukarka laserowa czarno-biała o minimalnych parametrach – Ilość 10 szt.

Dane techniczne

format wydruku - A4; szybkość druku: 33 stron/min.; druk dwustronny automatyczny; wbudowany serwer druku Ethernet rozdzielczość 1200 x 1200 dpi; normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): 50000 stron; interfejs - port USB; pojemność podajnika papieru: 300 arkuszy.; pojemność odbiornika: 150 arkuszy; nośniki: papier zwykły, wstępnie zadrukowany, koperty, etykiety, kartony zainstalowana pamięć: 64 MB; obsługiwane języki drukarek: PCL 6, PCL 5e, Postscript 3 z automatycznym przełączaniem języków; obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft® Windows® 7, XP Professional; Gwarancja: min 12 miesięcy

### 4. Serwer o minimalnych parametrach jak poniżej, posiadający ISO 9001 producenta komputera – Ilość 1 szt.

| Dane techniczne |
| --- |
| Płyta główna | 1. Trwale oznaczona przez producenta komputera, 2. Obsługa min. 384 GB RAM 4 kanałowa, FB DDR3 o właściwościach: -advanced ECC -memory scrubbing -chipkill -mirroring 3. Wbudowana konsola dostępu zdalnego ze złączem dostępowym Ethernet, 4. Port RS232, 5. Sloty 7x PCIe 3.0 |
| Procesory | Dwa procesory ośmiordzeniowe o wydajności nie mniejszej niż Intel E5-2650 |
| Kontroler HDD | RAID SAS 6Gbps 0/1/10/5/50/6/60 1GB, BBU |
| Kontroler FC | Współpracujący z macierzą SX 60 4Gbps |
| Dyski twarde | HD SAS 300GB 15K “HOT SWAP” 6Gbps – 5szt. |
| RAM | 48GB DDR3 registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, właściwości: Advanced ECC Memory Scrubbing Chipkill |
| Karty sieciowe | 2xEthernet 1000 Base T |
| Karta do zarządzania | Ethernet, oddzielny port RJ45 |
| Obudowa | Przeznaczona do montażu w szafie stelażowej, z możliwością instalacji min. 8 dysków typu “HOT SWAP” |
| Zasilacze | “HOT SWAP” 2 szt. |
| Szyny do szafy stelażowej | komplet |
| Prowadnica kabli serwera | komplet |
| Napęd | DVD-RW |
| Oprogramowanie do aktualizacji BIOS i sterowników producenta serwera |
| Oprogramowanie do diagnostyki i konfiguracji producenta serwera |
| Zgodność z systemem VMware potwierdzona przez Wmware Compatibility Guide |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

Serwer musi mieć wgrany najnowszy BIOS, FIRMWARE, poprawnie zainstalowany system operacyjny ze wszystkimi dostępnymi uaktualnieniami.

5. Skaner dwustronny z duplexem o minimalnych parametrach – Ilość 2 szt.

Dane techniczne

optyczna rozdzielczość skanowania: 600 dpi; kodowanie koloru : 48-bitowe wewnętrzne/24-bitowe zewnętrzne; poziomy skali szarości: 256; normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): do 500 stron dziennie; szybkość skanowania 8str/min pojemność automatycznego podajnika dokumentów: min.50 arkuszy; skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów dwustronne; format pliku zawierającego zeskanowany obraz: Windows: BMP, JPG, TIFF, TIFF skompresowany, Multi-page TIFF, PNG, PCX, FPX, PDF normalny, normalny z obrazami, z możliwością przeszukiwania obrazów, RTF, HTML, TXT; obsługiwane systemy operacyjne: Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64,Windows 7 złącze: USB 2; gwarancja: 36 miesięcy

6. Oprogramowanie do modernizacji posiadanego serwera Fujitsu RX 300  S6 o wymaganych parametrach

Dane techniczne

SUSE Linux Enterprise Server x86 and x86-64 na dwa CPU; subskrybcja Basic na maszyny wirtualne na 1 rok – jedna licencja

7. Elementy do rozbudowy posiadanego serwera Fujitsu RX 300  S6 o wymaganych parametrach

Dane techniczne

dyski SAS 300GB 2,5” 15k rpm „hot-swap” – 3 sztuki; pamięć RAM 8GB – 5 sztuk Gwarancja: min 12 miesięcy

UWAGA:

Nie dopuszcza się zmiany technologii oferowanego sprzętu na inną niż w specyfikacji.

Parametry minimalne należy rozumieć, jako najmniejszą dopuszczalną wartość charakterystyki w wyspecyfikowanej technologii.

Oferta musi zawierać nazwę producenta sprzętu, markę, typ, model, rodzaj i warunki gwarancji oraz wszystkie wyżej wymienione elementy konfiguracji sprzętu z nazwą i wersją oprogramowania.

Sporządziła: Krystyna Mikiewicz – Starszy inspektor powiatowy